## Slide 1
LINUX基础
欢迎来到特斯汀学院 软件测试VIP课程
主讲老师：Will QQ：1052949192
班主任老师：卡卡 QQ：1522599327

## Slide 2: Will老师
2011年毕业
中南大学软件工程学院
迅雷高级测试、测试主管
测试开发、管理、运维

## Slide 3
目
录
CONTENT
Part.1
虚拟机
Virtual Machine
Part.2
终端连接
Taper Joint
Part.3
文件系统
File System
Part.4
常用命令
Common commands

## Slide 4
回顾
Review
1
软件：
2
定时任务：
定时执行ip脚本
3
课外作业：
两个ip时，ping第二个ip

## Slide 5
PART 1
虚拟机
Virtual Machine

## Slide 6: 虚拟机
虚拟机
  指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。
虚拟机安装
  Vmware workstation安装
  Linux虚拟机安装
  参照《centos虚拟机安装指南.docx》

## Slide 7: Linux配置
1
检查网络是否开启：
ls /etc/sysconfig/network-scripts/
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
2
如果没开启，则修改重启：
修改网络为开机启动
service network restart
3
检查是否能够上网：
查看ip
ping www.baidu.com

## Slide 8
PART 2
终端连接
Taper Joint

## Slide 9: 终端
1
终端：
终端，是一台电子计算机或者计算机系统，用来让用户输入数据，及显示其计算结果的机器。终端有些是全电子的，也有些是机电的。其又名终端机，它与一部独立的电脑有分别。
2
Linux终端：
终端现在对于普通 Linux 来说，一般说的就是一个字符（或者模拟字符）的命令交互界面。实现对计算机的控制。

## Slide 10: Xshell终端
安装xshell
Xshell实用配置
字体、配色、编码
复制、粘贴
配置连接
文件->新建
输入名称、ip
输入密码
终端使用
命令操作
多终端使用

## Slide 11
PART 3
文件系统
File System

## Slide 12: Linux文件系统
文件系统：
操作系统中负责管理和存储文件信息的软件结构称为文件管理系统，简称文件系统。是操作系统的一部分。
文件系统详解：
图解：如图《文件系统.png》
相对路径
绝对路径
基本操作命令

## Slide 13: 目录详解
1、bin： 包含常用的Linux用户命令，例如，ls、sh、date和chmod。
2、/boot： 包含可引导的Linux内核和引导装载（boot loader）配置文件（GRUB）。
3、/dev： 包含代表系统设备访问点的文件。这包括终端设备（tty*)、软盘（fd*）、硬盘（hd*）、RAM（ram*）和CD-ROM（cd*）（用户通常通过设备文件直接访问这些设备）。
4、/etc：包含管理配置文件。
5、/home： 包含分配给每个拥有登陆帐号用户的目录。
6、/media：提供挂载（mounting）和自动挂载设备的标准位置，如远程文件系统和可移动介质（目录名为cdrecorder、floppy等）。
7、/mnt： 在被标准的/media目录替代前，这是很多设备常用的挂载点。某些可引导的Linux系统仍旧使用该目录来挂载硬盘分区和远程文件系统。
8、/proc：包含有关系统资源的信息。
9、/root：表示根用户的主目录。
10、/sbin：包含管理命令和守护进程。
11、/sys：一个类似与/proc的文件系统，在Linux2.6内核中最新出现的，包含的文件用于获得硬件状态并反映内核看到的系统设备树。它使用了/proc中的很多帮助。
12、/tmp：包含应用程序使用的临时文件。
13、/usr：包含用户文档、游戏、图形文件（X11）、库（lib），以及各种其他用户和管理命令及文件
14、/var：包含不同应用程序使用的数据目录。特别要注意的是，这里放置作为FTP服务器（/var/ftp）成Web服务器（/var/www）共享文件。它还包含所有系统日志文件（/var/log）。

## Slide 14
PART 4
Linux常用命令
Common commands

## Slide 15: VI编辑
1
创建文件：
vi xxx.xxx
:wq
2
VI命令：
切换编辑/命令状态：i/insert ESC
命令：w,写入/保存; !,不保存；q,退出
显示行号：set number
方向键调整光标位置
直接跳到某一行：:20
查找：/str n向下查找 N向上查找

## Slide 16: 系统命令
查看进程：
ps -ef
ps --help a
Kill -9 1233
ps -ef | grep str
查看端口：
netstat -apn
netstat -help
netstat -apn | grep str

## Slide 17
作业
Job
1
安装虚拟机：
安装虚拟机和linux系统
2
终端使用：
使用终端操作linux系统，完成课程命令使用
22端口被谁占用了？

## Slide 18
THANKS
Testing College